## Slide 1: 计算机网络原理 2019路由器实验方案介绍
2019.9.9

## Slide 2: 实验方案简述
模式0（软件仿真）：HAL + 在线评测
  独立完成，全部学生
  提供内容：pcap格式测试数据，HAL库文档及源码
  实验要求：软件实现IP转发、路由查找、RIP路由协议，提交在线评测
模式1（通用平台实验）：树莓派（4个USB网卡）+ Linux + HAL
  独立完成，大多数学生
  提供内容：配置好系统的树莓派，HAL库文档及源码
  实验要求：软件实现IP转发、路由查找、RIP路由协议，在硬件上测试通过，实现3台以上路由器组网
模式2（专用平台实验）：Thinrouter实验板 + 学生的MIPS + HAL
  三人一组，按组完成
  提供内容：网卡MAC IP，AXI总线桥IP，HAL库文档及源码
  实验要求：CPU总线对接，软/硬件实现IP转发和查找，软件实现RIP路由协议，测试通过，实现3台以上路由器组网

## Slide 3: 实验系统架构
HAL库向学生程序提供
统一的收发包接口
ARM SoC
Linux Kernel
树莓派
USB网卡 * 4
HAL
查找、（IP转发）
RIP
Thinrouter实验板FastEthernet * 4
MIPS
CPU
MAC IP
Forwarding
HAL
查找、IP转发
RIP
通用平台实验
专用平台实验
学生可选实现硬件加速的IP查找转发
提供的内容
由学生实现
OnlineJudge
pcap
输入文件
pcap
答案文件
HAL
查找、IP转发
RIP
软件仿真

## Slide 4: HAL库设计
旨在为学生程序提供平台无关的通用编程接口
  主要功能：IP分组收发接口、ARP状态维护、ARP表查询、网口状态查询
单线程工作，轮询模式，无需CPU中断
通过编译选项支持多种运行模式
  仿真模式：调用libpcap读写pcap格式，从输入文件中接收网络数据，并把发送的数据写入输出文件
  Linux模式：调用libpcap通过BPF接收数据包，绕过系统原有协议栈，解决学生反映的raw socket行为不可控的问题
  Bare-metal模式：访问Xilinx EMAC IP，收发以太网帧

## Slide 5: 开发工具
编译环境
  软件仿真：任意C/C++开发环境
  通用平台实验：Linux GCC，树莓派系统内置
  专用平台实验：Vivado FPGA开发环境 + MIPS GCC，与计原课程相同
测试环境
  软件仿真：提供本地测试工具、测试数据，以及在线评测系统
  通用平台实验/专用平台实验：提供实验板，多机互联测试

## Slide 6: 2019实验 VS 2018实验
实验内容没变
实验平台
  2018：X86计算机
  2019：树莓派，Thinrouter
软件开发环境
  2018：Linux
  2019：Linux + HAL
调试、判定工具
  2019：HAL, OJ